## Slide 1: VI. Brief Introduction for Acoustics
[參考資料]
王小川， “語音訊號處理”，第三版，全華出版，台北，民國98年。
T. F. Quatieri, Discrete-Time Speech Signal Processing: Principle and Practice, Pearson Education Taiwan, Taipei, 2005.
 L. R. Rabiner and R. W. Schafer, Digital Processing of Speech Signals, Prentice-Hall, 1978.
 P. Filippi, Acoustics : Basic Physics, Theory, and Methods, Academic Press, San Diego, 1999.

## Slide 2
234
人耳可以辨識頻率：20Hz ~ 20000Hz
說話：150~2000Hz
電話系統頻域：小於 4000Hz
電腦音效卡取樣頻率：44100Hz (最新技術可達192K) (一般用 22050Hz, 11025Hz 即可)
> 20000Hz: 超音波 (ultrasound)
< 20Hz: 次聲波 (infrasound)
波長較長 -> 傳播距離較遠，但容易散射
波長較短 -> 衰減較快，但傳播方向較接近直線
 6-A 聲音的相關常識

## Slide 3
235
 一般聲音檔格式：
(1) 取樣頻率 22050Hz
(2) 單聲道或雙聲道
(3) 每筆資料用8個bit來表示
 電腦中沒有經過任何壓縮的聲音檔： *.wav
Q: What is the data size of a song without compression?
 數位電話取樣頻率：8000Hz

## Slide 4
聲音在空氣中傳播速度 ： 每秒 340 公尺 (15°C 時)
所以，人類對3000Hz 左右頻率的聲音最敏感
附： (1) 每增加 1°C，聲音的速度增加 0.6 m/sec
(2) 聲音在水中的傳播速度是 1500 m/sec
在鋁棒中的傳播速度是 5000 m/sec
(一般人，耳翼到鼓膜之間的距離： 2.7公分)

## Slide 5
237
20000Hz
5000Hz
1000Hz
200Hz
annoyance curve
lower bound for hearing
20Hz
0dB
80dB
110dB
3000Hz
-4dB

## Slide 6
dB: 分貝 10log10(P/C)， 其中P為音強(正比於振福的平方)；C為0dB
時的音強
每增加 10dB，音強增加10倍，振幅增加 100.5 倍；
每增加3dB ，音強增加2倍，振幅增加 20.5 倍；
所幸，內耳的振動不會正比於聲壓
 人對於頻率的分辨能力，是由頻率的「比」決定
對人類而言，300Hz 和 400 Hz 之間的差別，與 3000Hz 和 4000 Hz 之間的差別是相同的

## Slide 7
電子琴 Do 的頻率：低音 Do: 131.32 Hz
中音 Do: 261.63 Hz
高音 Do: 523.26 Hz
更高音 Do: 1046.52 Hz, …….
音樂每增加八度音，頻率變為 2 倍
每一音階有12個半音
增加一個半音，頻率增加 21/12 倍 (1.0595 倍)
239
 | Do | 升Do | Re | 升Re | Mi | Fa | 升Fa | So | 升So | La | 升La | Si
Hz | 262 | 277 | 294 | 311 | 330 | 349 | 370 | 392 | 415 | 440 | 466 | 494
 6-B Music Signal

## Slide 8
240
音樂通常會出現「和弦」(chord) 的現象
除了基頻 f0 Hz 之外，也會出現 2f0 Hz, 3f0 Hz, 4f0 Hz , ….. 的頻率
frequency (Hz)

## Slide 9
241
為什麼會產生和弦？
聲音信號是一個 periodic signal，但是不一定是 sinusoid
以共振的觀點：

## Slide 10
(1) 語音編碼 (Speech Coding)
(2) 語音合成 (Speech Synthesis)
(3) 語音增強 (Speech Enhancement)
前三項目前基本上已經很成功
(4) 語音辨認 (Speech Recognition)
音素  音節  詞  句  整段話
目前已有很高的辨識率
(5) 說話人辦認 (Speaker Recognition)
(6) 其他：語意，語言，情緒
242
 6-C 語 音 處 理 的 工 作

## Slide 11
音素  音節  詞  句  整段話
音素：相當於一個音標
 6-D 語音的辨認
243
(1) Spectrum Analysis
Time-Frequency Analysis
(2) Cepstrum
(3) Correlation for Words

## Slide 12
ㄅ ㄆ ㄇ ㄈ ㄉ ㄊ ㄋ ㄌ ㄍ ㄎ ㄏ ㄐ ㄑ ㄒ ㄓ ㄔ ㄕ ㄖ ㄗ ㄘ ㄙ
ㄚ ㄛ ㄜ ㄝ ㄞ ㄟ ㄠ ㄡ ㄢ ㄣ ㄤ ㄥ ㄦ ㄧ ㄨ ㄩ
母音： ㄚ ㄛ ㄜ ㄝ ㄞ ㄟ ㄠ ㄡ ㄢ ㄣ ㄤ ㄥ ㄦ ㄧ ㄨ ㄩ
單母音： a, e, i, o, u ㄚ ㄛ ㄜ ㄝ ㄦ ㄧ ㄨ ㄩ
雙母音：ㄞ ㄟ ㄠ ㄡ
母音 + 濁音：ㄢ ㄣ ㄤ ㄥ
子音： ㄅ ㄆ ㄇ ㄈ ㄉ ㄊ ㄋ ㄌ ㄍ ㄎ ㄏ ㄐ ㄑ ㄒ ㄓ ㄔ ㄕ ㄖ ㄗ ㄘ ㄙ
 6-E 子音和母音

## Slide 13
 | ㄅ | ㄆ | ㄇ | ㄈ | ㄉ | ㄊ | ㄋ | ㄌ | ㄍ | ㄎ | ㄏ | ㄐ | ㄑ | ㄒ
漢語拚音 | b | p | m | f | d | t | n | l | g | k | h | j | q | x
通用拚音 | b | p | m | f | d | t | n | l | g | k | h | j | c | s
 | ㄓ | ㄔ | ㄕ | ㄖ | ㄗ | ㄘ | ㄙ | ㄚ | ㄛ | ㄜ | ㄝ | ㄞ | ㄟ | ㄠ
漢語拚音 | zh | ch | sh | r | z | c | s | a | o | e | e | ai | ei | ao
通用拚音 | jh | ch | sh | r | z | c | s | a | o | e | e | ai | ei | ao
 | ㄡ | ㄢ | ㄣ | ㄤ | ㄥ | ㄦ | ㄧ | ㄨ | ㄩ
漢語拚音 | ou | an | en | ang | eng | er | i, y | u, w | yu, iu
通用拚音 | ou | an | en | ang | eng | er | i, y | u, w | yu, iu

## Slide 14
母 音： 依唇型而定
子 音： 在口腔，鼻腔中某些部位將氣流暫時堵住後放開
子音的能量小，頻率偏高，時間較短，出現在母音前
母音的能量大，頻率偏低，時間較長，出現在子音後或獨立出現

## Slide 15
ㄑ一ㄥ ㄈㄤ ㄇㄢ ㄒㄧㄥ ㄔㄜ ㄙㄨ ㄉㄨ

## Slide 17
發音模型 (線性非時變近似)
x[n] = ep[n]  g[n]  h[n]  r[n],  means the convolution
X(z) = Ep(z) G(z) H(z) R(z)
r[n] ：嘴唇模型， h[n] : 口腔模型， g[n] ：聲帶模型
ep[n] ：輸入(假設為週期脈衝)
音量和 ep[n], g[n] 有關
頻率和 g[n] 有關
子音和 h[n], r[n]有關
母音和 r[n]有關

## Slide 18
 分析一個聲音信號的頻譜：
用Windowed Fourier Transform
或稱作 Short-Time Fourier Transform
 Fourier transform
Windowed Fourier transform
強調 t = t0 附近的區域
或

## Slide 19
典型的聲音頻譜 (不考慮倍頻) ：
頻譜上，大部分的地方都不等於0。
出現幾個 peaks 值
可以依據 peaks 的位置來辨別母音
G(t, f)
f
F1
F2
F3
F4

## Slide 20
母音 peaks 處的頻率 (Hz) (不考慮倍頻)：
原則上： (1) 嘴唇的大小，決定F1
(2) 舌面的高低，決定 F2  F1
 | 男聲 |  |  | 女聲 |  | 
 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3
ㄚ | 900 | 1200 | 2900 | 1100 | 1350 | 3100
ㄛ | 560 | 800 | 3000 | 730 | 1100 | 3200
ㄜ | 560 | 1090 | 3000 | 790 | 1250 | 3100
ㄝ | 500 | 2100 | 3100 | 600 | 2400 | 3300
ㄧ | 310 | 2300 | 3300 | 360 | 3000 | 3500
ㄨ | 370 | 540 | 3400 | 460 | 820 | 3700
ㄩ | 300 | 2100 | 3400 | 350 | 2600 | 3200
ㄦ | 580 | 1500 | 3200 | 760 | 1700 | 3200
[Ref] 王小川， “語音訊號處理”，第三版，全華出版，台北，民國98年

## Slide 21
 雙母音：
ㄞ (ai)， ㄟ (ei)， ㄠ (ao)， ㄡ (ou)
頻譜隨時間而改變，一開使始像第一個母音，後變得像另一個母音
ㄞ 的頻譜 的 peaks位置
900
310
Time
1200
2900
F1
F2
F3
ㄚ一 ㄝ一 ㄚㄛ ㄛㄨ

## Slide 22
 6-F Tone Analysis
Typical relations between time and the instantaneous frequencies for (a) the 1st tone, (b) the 2nd tone, (c) the 3rd tone, and (d) the 4th tone in Chinese.
large energy
large energy
small energy
middle energy
X. X. Chen, C. N. Cai, P. Guo, and Y. Sun, “A hidden Markov model applied to Chinese four-tone recognition,” ICASSP, vol. 12, pp. 797-800, 1987.

## Slide 23
以「語意學」或「機率」來補足語音辨識的不足
例如：經過判定，一個聲音可能是
ㄅㄧ ㄖㄢ ㄆㄧ ㄖㄢ
ㄅㄧ ㄌㄢ ㄆㄧ ㄌㄢ
這個聲音是「必然」的機率比較大。
ㄅㄛ ㄅㄛ ㄆㄛ ㄆㄛ
可能是「伯伯」，也可能是「婆婆」，看上下文
儲存詞庫
 6-G 語意學的角色
 當前主流的語音辨識技術：
Mel-Frequency Cepstrum + Tone Analysis + 語意分析 + Machine Learning

## Slide 24
附錄八：線性代數觀念補充
(1) x 和 y 兩個向量的內積可表示成
(2) 兩個互相正交(orthogonal)或垂直(perpendicular)的向量，其內積為0。可表示成: 或
(3) 令 S 為內積空間V的一組正交集合(set)且由非零向量構成，
其中
如果 S 是由一組正規集合(orthonormal set)構成，那麼

## Slide 25
(5) Solving Ax = b but , m > n
Interpolation Theorem (插值定理)
1.For any inner-product function of Fm , there exists a vector z that minimizes
where
2. If rank(A) = n, then is the unique minimizer of
(4) Gram-Schmidt algorithm: 對於內積空間V的任意一組基底 ，我們可以透過這演算法找到一組正交基底
幾何意義:把 xj 在 y1, y2, …, yj-1上面的分向量全都從向量 xj 身上扣掉之後，剩下的向量 yj自然就會跟 y1, y2, …, yj-1 垂直。

## Slide 26
附錄九：PCA and SVD
PCA (principal component analysis) 是資料分析和影像處理當中常用到的數學方法，用來分析資料的「主要成分」或是影像中物體的「主軸」。
它其實和各位同學在高中和大一線代所學的回歸線 (regressive line) 很類似。回歸線是用一條一維 (one-dimensional) 的直線來近似二維 (two-dimensional) 的資料，而 PCA 則是用 M-dimensional data 來近似 N-dimensional data ，其中 M 小於等於 N
在講解 PCA 之前，先介紹什麼是 SVD (singular value decomposition)
我們在大一的時候，都已經學到該如何對於 N x N 的矩陣做 eigenvector -eigenvalue decomposition
那麼………
當一個矩陣的 size 為 M x N，且 M 和 N 不相等時，我們該如何對它來做 eigenvector-eigenvalue decomposition?

## Slide 27
SVD 的流程：
假設 A 是一個 M x N 的矩陣。
(Step 1) 計算
注意，B 是 N x N 的矩陣，而 C 是 M x M 的矩陣。上標H代表Hermitian matrix，相當於做共軛轉置。
其中 V 的每一個 column 是 B 的 eigenvector (with normalization)， U 的每一個 column 是 C 的 eigenvector (with normalization) ， Λ 和 D 都是對角矩陣， Λ 和 D 對角線上的 entries 是 B 和 C 的 eigenvalues。並假設 eigenvectors 根據 eigenvalues 的大小排序 (由大到小)
Note: 值得注意的是，由於 B = BH 且 C = CH，所以 B 和 C 的 eigenvectors 皆各自形成一個 orthogonal set。經過適當的 normalization 使得 U 和 V 的 column 自己和自己的內積為 1 之後， U-1 = UH 和 V-1 = VH將滿足。因此，B 和 C 可以表示成
(Step 2) 接著，對 B 和 C 做 eigenvector-eigenvalue decomposition
注意，V和U是unitary matrix

## Slide 28
(Step 3) 計算
S1 是一個 M x N 的矩陣，只有在 S1[n, n] (n = 1, 2, …, min(M, N)) 的地方不為 0
若 S1[n, n] < 0，改變 U 第 n 個 column 的正負號
即完成 SVD
A 也可以表示為
其中 λn = S[n, n], k = min(M, N))
註： Matlab 有內建的 svd 指令可以計算 SVD
Note: Since V is bound to be real,
(Step 4)
取絕對值

## Slide 29
從 SVD 到 PCA (principal component analysis ，主成份分析)
若 λ1 ≧ λ2 ≧ λ3 ≧ ….. ≧ λk
是 A 矩陣的最主要的成份
是 A 矩陣的第二主要的成份
: :
是 A 矩陣的最不重要的成份
若為了壓縮或是去除雜訊的考量，可以選擇 h < k，使得 A 可以近似成
k = min(M, N))

## Slide 30
PCA 的流程
假設現在有 M 筆資料，每一筆資料 為 N dimension
g1 = [f1,1 f1,2, …, f1,N]
g2 = [f2,1 f2,2, …, f2,N]
:
gM = [fM,1 fM,2, …, fM,N]
(Step 1) 扣掉平均值，形成新的 data
m = 1, 2, …, M
其中
(Step 2) 形成 M x N 的矩陣 A
A 的第 m 個 row 為 dm , m = 1, 2, …, M

## Slide 31
(Step 3) 對 A 做 SVD 分解
k = min(M, N))
(Step 4) 將 A 近似成
λ1 ≧ λ2 ≧ λ3 ≧ ….. ≧ λk
則每一筆資料可以近似為
v1T 是資料的最主要成分， v2T 是資料的次主要成分，
v3T 是資料的第三主要成分，以此類推
除了平均值 之外

## Slide 32
Example of PCA
From 2022 大考中心官網

## Slide 33
Example of PCA
假設在一個二維的空間中，有5個點，座標分別是
(7,8), (9,8), (10, 10), (11,12), (13,12)
M = 5, N = 2
試求這五個點的 PCA (即回歸線)
(Step 1) 將這五個座標點減去平均值 (10, 10)
(-3, -2), (-1 -2), (0, 0), (1, 2), (3, 2)
(Step 2) 形成 5x2 的 matrix

## Slide 34
(Step 3) 計算 SVD
主成分
次要成分

## Slide 35
(Step 4) 得到主成分
這五個座標點可以近似成
u1 = -0.6116, u2 = -0.3549, u3 = 0, u4 = 0.3549, u5 = 0.6116
m = 1, 2, …, 5
回歸線
c  (-, )

## Slide 36
Using the PCA method can obtain the best approximation result.
Without the loss of generalization, we discuss the problem in the 2D case (i.e., N = 2). Suppose that the location of the M points are
(x1, y1), (x2, y2), …..., (xM, yM)
We want to find a line passing through the origin such that the projection of (x1, y1), (x2, y2), …..., (xM, yM) on the line has the maximal sum of the square norm. That is, to find a unit vector
e = (e1, e2)
such that
is maximal. Note that
(The line passing through the origin is e.)
(3)
(2)
(1)
(Proof):

## Slide 37
Suppose that for the matrix
we have performed the SVD for A and decompose it into
If
then v1 and v2 are orthonormal
Therefore,
(4)
(5)

## Slide 38
Since v1 and v2 are orthonormal, any two-entry vector e can be expressed as
where
Therefore, from (3),
Moreover, from (5),
(6)
(7)
where u1,m and u2,m are the mth entries of u1 and u2, respectively. Therefore,

## Slide 39
Since u1 and u2 are orthonormal,
we have
Since
and 1 > 2, the best way to assign c1 and c2 is
c1 = 1, c2 = 0
That is, we can choose
and the projection of (xm, ym) on e is