## Slide 1: SVM-Based Classification of Hyperspectral Images
R13943010 林琮偉

## Slide 2: Outline
背景簡介
支持向量機(Support Vector Machine)原理
訓練和測試
各種SVM分類器架構演算法
軟體實作成果
結論
參考文獻與資料

## Slide 3: Outline
背景簡介
支持向量機(Support Vector Machine)原理
訓練和測試
各種SVM分類器架構演算法
軟體實作成果
結論
參考文獻與資料

## Slide 4: 背景簡介 – aviris平台
我這次使用的資料集其用來拍攝的感測器頻率為12 Hz，每次能獲取677個 pixel
實時處理 → 運算時間為
AVIRIS是一個NASA實驗室的衛星平台，用於拍攝地表景觀的高光譜圖像(HSI)

## Slide 5
背景簡介 - 高光譜圖像(HyperSpectral Images)
高光譜圖像(HSI)
RGB圖像(RGB Images)
含廣泛波長範圍
將波長範圍分成數十到數百個連續波段(bands)
→ 資料量龐大
數值代表像素在該波段的電磁波強度
含詳細光譜信息 → 應用於科學和分析目的
僅使用三個可見光波段（Red, Green, Blue）
→ 資料量較少
含信息量較少 → 應用於日常視覺呈現

## Slide 6
(圖片來源：https://www.ehu.eus/ccwintco/index.php/Hyperspectral_Remote_Sensing_Scenes)
高光譜圖像 Dataset 1: Indian Pines
Height : 145, Width: 145
→ 21025 pixels
Wavelength range: 400~2500nm
→ Divide into 220 bands (10nm each)
Contain 16 classes
Each pixel represents one class:
HSI

## Slide 7
(圖片來源：https://www.ehu.eus/ccwintco/index.php/Hyperspectral_Remote_Sensing_Scenes)
高光譜圖像 Dataset 2: Pavia University
Height : 340, Width: 610
→ 207400 pixels
Wavelength range: 430 ~ 860 nm
→ Divide into 103 bands (4 nm each)
Contain 9 classes
Each pixel represents one class:
HSI

## Slide 8: 背景簡介 – 目的
Problems:
Due to bandwidth limitation
→Transmission is bottleneck

## Slide 9: 背景簡介 – 目的
Onboard Classification of Hyperspectral Images:
1. 記憶體容量、硬體大小、功耗
2. 實時處理:
選用Support Vector Machine(SVM)作為分類器:
→ 記憶體使用量少、平行化處理(加速)
採用Entropy-based Correlated Band Grouping (ECBG)，選擇 10 個最重要的波段來進行運算
A. Lorencs, I. Mednieks, and J. Sinica-Sinavskis, “Selection of informative hyperspectral band subsets based on entropy and correlation,” International journal of remote sensing, vol. 39, no. 20, pp. 6931–6948, 2018.

## Slide 10: Outline
背景簡介
支持向量機(Support Vector Machine)原理
訓練和測試
各種SVM分類器架構演算法
軟體實作成果
結論
參考文獻與資料

## Slide 11
支持向量機(Support Vector Machine)簡介
正類
負類
正負超平面之間的距離為M
→ 緩衝作用
→ 找最佳決策超平面 ==> maximize M
A, B點為兩類數據的支持向量(Support Vector)
A: ---(1)
B: ---(2)
(2) – (1)得: ---(3)
以向量表示:
→
又
→
M的表達式:

## Slide 12
支持向量機(Support Vector Machine)簡介
找最佳決策超平面 → max M → max(
之後微分方便: max ( → min ()
Constraints:
Minimize ,
while meeting constraints:

## Slide 13
支持向量機(Support Vector Machine)簡介
Minimize ,
while meeting constraints:
Lagrange Multiplier:
1. Let ,
(在 0時)
2. 原問題: ---(4)
3. 因 Lagrange Duality，上式等效求解 ---(5)

## Slide 14
支持向量機(Support Vector Machine)簡介
求解
4. 先求，L分別對得到 :
→
→
5. 將上述兩式帶回L得:
6. 求得後可得
7. 得, 0 得 b
求 →二次規劃問題

## Slide 15
支持向量機(Support Vector Machine)簡介
有, b後可得最佳決策超平面(Decision Hyperplane):
Decision Hyperplane = f =
= () + b

## Slide 16
支持向量機(Support Vector Machine)簡介
由於資料為線性不可分，我們使用Radial Basis Function(RBF) Kernel 將資料升至高維度
https://en.wikipedia.org/wiki/Radial_basis_function_kernel
原始維度的Decision Hyperplane：
Score Function(提升維度後的Decision Hyperplane)：
RBF
在原始維度內積
內積

## Slide 17: Outline
背景簡介
支持向量機(Support Vector Machine)原理
訓練和測試
各種SVM分類器架構演算法
軟體實作成果
結論
參考文獻與資料

## Slide 18
訓練和測試
Training:
正負類皆會隨機選擇100個 pixel 作為訓練樣本
Testing：
每個種類皆會隨機選擇200個 pixel 作為測試樣本
每次試驗重複30次此流程

## Slide 19: Outline
背景簡介
支持向量機(Support Vector Machine)原理
訓練和測試
各種SVM分類器架構演算法
軟體實作成果
結論
參考文獻與資料

## Slide 20: 各種svm分類器架構演算法介紹 - OVO
One v.s. One 一對一分類器架構
分類N種物體時，需要N(N-1)/2個SVM分類器
硬體複雜度為O(N2)

## Slide 21: 各種svm分類器架構演算法介紹 - OVA
One v.s. All 一對多分類器架構
分類N種物體時，需要N個SVM分類器
硬體複雜度為O(N)

## Slide 22: 各種svm分類器架構演算法介紹 - udt
Unbalanced Decision Tree
分類N種物體時，需要N-1個SVM分類器
硬體複雜度為O(N)

## Slide 23: 各種svm分類器架構演算法介紹 - udt混合OVO
此架構大致如同UDT，但在輸出結果前會經過OVO分類器
分類N種物體時，需要2N-3個SVM分類器
硬體複雜度為O(N)

## Slide 24: Outline
背景簡介
支持向量機(Support Vector Machine)原理
訓練和測試
各種SVM分類器架構演算法
軟體實作成果
結論
參考文獻與資料

## Slide 25: 軟體實作結果 – 四種架構正確率

## Slide 26: 軟體實作結果 – 四種架構正確率

## Slide 27: 軟體實作結果 – 硬體複雜度

## Slide 28: Outline
背景簡介
支持向量機(Support Vector Machine)原理
訓練和測試
各種SVM分類器架構演算法
軟體實作成果
結論
參考文獻與資料

## Slide 29: 結論
使用SVM分類器由於只需計算為Support Vector的資料點，因此能有效減少所需計算量，來達成AVIRIS平台感測器對於執行時間的要求
四種架構中，OVO雖有最高的平均正確率，然而其硬體複雜度為O(N2)，因此在種類個數多時，面積、功耗和使用的參數記憶體大小皆過於龐大，難以用硬體方式實現。而剩餘架構OVA、UDT-OVO和UDT，這三種架構的硬體複雜度皆為O(N)，因此在種類個數多時較容易且適合以硬體方式實現。

## Slide 30: Outline
背景簡介
支持向量機(Support Vector Machine)原理
訓練和測試
各種SVM分類器架構演算法
軟體實作成果
結論
參考文獻與資料

## Slide 31: 參考文獻與資料
AVIRIS平台網址 https://aviris.jpl.nasa.gov/
AVIRIS平台Sensor資料 https://www.eoportal.org/other-space-activities/aviris
A. Lorencs, I. Mednieks, and J. Sinica-Sinavskis, “Selection of informative hyperspectral band subsets based on entropy and correlation,” International journal of remote sensing, vol. 39, no. 20, pp. 6931–6948, 2018.
Lucas A. Martins, etc., “An SVM-based hardware accelerator for onboard classification of hyperspectral images,” Proc. Symp. Integrated Circuits and Systems Design, pp.1-6, 2019.
C.-W. Hsu and C.-J. Lin, “A comparison of methods for multiclass support vector machines,” IEEE Trans. on Neural Networks, vol. 13, no. 2, pp. 415–425, 2002.

## Slide 32: 參考文獻與資料
Gil, A.M., Costa Filho, C.F.F., Costa, M.G.F. (2014). Handwritten Digit Recognition Using SVM Binary Classifiers and Unbalanced Decision Trees. In: Campilho, A., Kamel, M. (eds) Image Analysis and Recognition. ICIAR 2014. Lecture Notes in Computer Science(), vol 8814. Springer, Cham.
Lagrange Multiplier推導 https://en.wikipedia.org/wiki/Lagrange_multiplier
RBF Kernel推導 https://en.wikipedia.org/wiki/Radial_basis_function_kernel
Dataset 來源： https://www.ehu.eus/ccwintco/index.php/Hyperspectral_Remote_Sensing_Scenes

## Slide 33
Thanks For Listening